## Slide 3
目视管理
——第十一事业部总装长沙工厂

## Slide 4
4
为什么要实行目视管理?
2
如何开展
4
什么是目视管理?
3
1
实行目视管理的优点有哪些?
3
3
目录1
评审
3
5

## Slide 5: 1.什么是目视管理？
目视管理是指通过视觉采集信息后，利用大脑对其进行简单判断（并非逻辑思考）而直接产生“对”或“错”的结论的管理方法。这种方法最大的优点是直接、快捷，因而被现代制造企业所广泛采用。简单地讲，目视管理就是用眼睛看的懂而非大脑想的通的管理方法。

## Slide 6
工作地目视管理构成因素举例：
班组工作目视板
料架标识
工位标识牌
班组园地
ANDON
干净整洁
工位器具存放
地面标识
物料准备
工作岗位
装备配置
工作服

## Slide 7: 2.为什么要实行目视管理？
明确标准、沟通信息，使注意力集中并识别错误；
有效地展示各种类目标和开展相关工作的前提和手 段；
促进员工的责任意识、保证员工的作业安全；

## Slide 8: 3. 实行目视管理有哪些优点？
使生产现场的“部门、员工”有了统一的标准和相同的信息；
使员工注意力集中、有目标、有重点，避免浪费防止走弯路；
以固定的标准为基础，为交流和有效沟通创造了条件和基础；

## Slide 9: 4. 如何开展？
4.1 目视管理的要素：
地面标识
生产线标识牌
厂房柱子编号
生产管理看板
工具定置管理
VIS应用规范标准

## Slide 10
地面标识
通道
定位线
停车位
警示线
箭头

## Slide 11
通道划分
 | 颜色 | 宽度 | 线颜色 | 线宽 | 目的 | 说明
主通道 （参观通道） | 灰色 | 3000mm | 黄色 | 100mm | 参观通道 行人 | 1.通道宽度不包括线宽； 2.相邻通道线宽以较宽者为准； 3.产线作业区宽度固定。
物流通道 | 绿色 | 根据现场确定 | 黄色 | 80mm | 物流小车通道 | 
物料区 | 绿色 | 2200mm | 黄色 | 80mm | 物料存放区 | 
产线作业区 | 绿色 | 4500mm | 黄色 | 60mm | 汽车零部件装配区 | 
工位线 | 无 | 间隔6000mm | 蓝色（蓝色地坪漆或蓝色胶带） | 宽60mm 长750mm | 工位标识线 | 
人行道 | 灰色 | 2000mm | 黄色 | 100mm | 员工通道 | 
行车道 | 无 | 3500mm | 黄色 | 100mm | 行车 | 

## Slide 12
通道划分
展示

## Slide 13
定位线
展示
目的 | 用于物料车、料框等物品放置定位以及区域定位划线。
标准 | 宽度45mm，粘贴黄色胶带，或者划黄色地坪漆，具体请参考展示。可在底部、顶部中间位置处用无色胶带贴标识。标识大小根据区域确定，相邻区域大小保持一致。

## Slide 14
定位线
展示
物料区定位线

## Slide 15
停车位
展示
目的 | 规范车辆停放。
标准 | 宽度80mm，粘贴黄色胶带，或者划黄色地坪漆，具体请参考展示。可在底部中间位置处编号。

## Slide 16
警示线
展示
目的 | 警示此处有可能发生危险，需观察通过或者禁止进入。 | 
分类 | 交叉路口警示线 | 突出物、配电柜、坑洞、危险区域、消防栓等警示线
标准 | 宽度120mm，间隔160MM，粘贴黄色胶带，或者划黄色地坪漆。可根据场地大小适当按比例放大或缩小。 | 黑黄等宽相间，宽度45MM，倾斜角度45°，粘贴斑马胶带，或者画黑黄线相间的地坪漆。可根据场地大小适当按比例放大或缩小。
交叉路口警示线

## Slide 17
警示线
展示
配电柜
消防栓
突出物

## Slide 18
警示线
展示
危险区域

## Slide 19
箭头
展示
目的 | 行车道箭头，引导车辆行进方向。
标准 | 白色，箭头长3M，详细尺寸如图。

## Slide 20
T1
内饰1
VQ2动态性能检测
（检测线/路试/淋雨）
VQ3
整车漆面及外观
VQ1异常
内饰装配TA工段
T2
内饰2
T3
仪表/车门分装
C1
底盘1
F1
最终装配1
F2
最终装配2
VQ1
静态检验
VQ2异常
WH/WDI
整车储运
C3
后桥/发动机分装
面漆修正
质量解析VQ工段
底盘装配CA工段
最终装配FA工段
C2
底盘1
生产线标识牌
总装生产线结构

## Slide 21
 | 一级标识牌 | 二级标识牌 | 三级标识牌
总 装 长 沙 工 厂 | 一线 二线 | 内饰装配线 | T-01L
 |  | 内饰分装区 | TS-01 ABS/ESP/PV分装
 |  | 仪表分装线 | IP-01
 |  | 车门分装线 | D-01
 |  | 底盘装配线 | C-01L
 |  | 发动机分装线 | EN-01L
 |  | 前桥分装线 | FA-01L
 |  | 后桥分装线 | RA-01L
 |  | 燃油箱分装线 | FT-01
 |  | 轮胎分装线 | TY-01
 |  | 最终装配线 | F-01L
 | VQ1 | 检查调整线 | OK-01L
 |  | 质量解析区 | 
 | VQ2 | 检测线 | TL-01四轮定位
 |  | 路试 | 
 |  | 淋雨线 | 
 |  | 质量解析区 | 
 | VQ3 | 抛光区 | 
 |  | 底材处理区 | 
 |  | 调漆间 | 
 |  | 喷漆房1、2、3 | 
 | WH | 成品车入库口 | 
 |  | 成品车出库口 | 
总装生产线标识牌结构

## Slide 22
生产线标识牌共有35*90cm和24*45cm两种尺寸。
将产线的总线别标识牌定义为一级标识牌，暂不悬挂。
将分线/分区的标识牌定义为二级标识牌，尺寸为35*90cm。
悬挂高度：3.5m，悬挂于分线或分区开始处。
将单个工位的标识牌定义为三级标识牌，尺寸为24*45cm。
悬挂高度：2.5m，悬挂于工位开始处。
将产线装配标识牌的颜色定义为蓝色，二级标识牌左蓝右灰，三级标识牌为蓝色。
将产线质量解析标识牌的颜色定义为红色，二级标识牌左红右灰，三级标识牌为红色。

## Slide 23
展示
二级装配标识牌模板

## Slide 24
一线 | 内饰装配线 TRIM LINE | 1
一线 | 底盘装配线 CHASSIS LINE | 1
一线 | 最终装配线 FINAL LINE | 1
一线 | 内饰分装区 TRIM SUB-ASSEMBLY | 2
一线 | 仪表分装线 INSTRUMENT PANEL LINE | 1
一线 | 车门分装线 DOOR LINE | 1
一线 | 发动机分装线 ENGINE LINE | 1
一线 | 前桥分装线 FRONT AXLE LINE | 1
一线 | 后桥分装线 REAR AXLE LINE | 1
一线 | 燃油箱分装线 FUEL TANK LINE | 1
一线 | 轮胎分装线 TYRE LINE | 1
二级装配标识牌明细

## Slide 25
展示
三级装配标识牌模板

## Slide 26
T-01L | 1 | T-01R | 1 | C-01L | 1 | C-01R | 1 | F-01L | 1 | F-01R | 1 | IP-01 | 1 | HX-01 | 1 |  | 
T-02L | 1 | T-02R | 1 | C-02L | 1 | C-02R | 1 | F-02L | 1 | F-02R | 1 | IP-02 | 1 | HX-02 | 1 |  | 
T-03L | 1 | T-03R | 1 | C-03L | 1 | C-03R | 1 | F-03L | 1 | F-03R | 1 | IP-03 | 1 | EN-01L | 1 | EN-01R | 1
T-04L | 1 | T-04R | 1 | C-04L | 1 | C-04R | 1 | F-04L | 1 | F-04R | 1 | IP-04 | 1 | EN-02L | 1 | EN-02R | 1
T-05L | 1 | T-05R | 1 | C-05L | 1 | C-05R | 1 | F-05L | 1 | F-05R | 1 | IP-05 | 1 | EN-03L | 1 | EN-03R | 1
T-06L | 1 | T-06R | 1 | C-06L | 1 | C-06R | 1 | F-06L | 1 | F-06R | 1 | IP-06 | 1 | EN-04L | 1 | EN-04R | 1
T-07L | 1 | T-07R | 1 | C-07L | 1 | C-07R | 1 | F-07L | 1 | F-07R | 1 | IP-07 | 1 | EN-05L | 1 | EN-05R | 1
T-08L | 1 | T-08R | 1 | C-08L | 1 | C-08R | 1 | F-08L | 1 | F-08R | 1 | IP-08 | 1 | EN-06L | 1 | EN-06R | 1
T-09L | 1 | T-09R | 1 | C-09L | 1 | C-09R | 1 | F-09L | 1 | F-09R | 1 | IP-09 | 1 | EN-07L | 1 | EN-07R | 1
T-10L | 1 | T-10R | 1 | C-10L | 1 | C-10R | 1 | F-10L | 1 | F-10R | 1 | IP-10 | 1 | EN-08L | 1 | EN-08R | 1
T-11L | 1 | T-11R | 1 | C-11L | 1 | C-11R | 1 | F-11L | 1 | F-11R | 1 | IP-11 | 1 | EN-09L | 1 | EN-09R | 1
T-12L | 1 | T-12R | 1 | C-12L | 1 | C-12R | 1 | F-12L | 1 | F-12R | 1 | D-01 | 1 | FA-01L | 1 | FA-01R | 1
T-13L | 1 | T-13R | 1 | C-13L | 1 | C-13R | 1 | F-13L | 1 | F-13R | 1 | D-02 | 1 | FA-02L | 1 | FA-02R | 1
T-14L | 1 | T-14R | 1 | C-14L | 1 | C-14R | 1 | F-14L | 1 | F-14R | 1 | D-03 | 1 | FA-03L | 1 | FA-03R | 1
T-15L | 1 | T-15R | 1 | C-15L | 1 | C-15R | 1 | F-15L | 1 | F-15R | 1 | D-04 | 1 | FA-04L | 1 | FA-04R | 1
T-16L | 1 | T-16R | 1 | C-16L | 1 | C-16R | 1 | F-16L | 1 | F-16R | 1 | D-05 | 1 | FA-05L | 1 | FA-05R | 1
T-17L | 1 | T-17R | 1 | C-17L | 1 | C-17R | 1 | F-17L | 1 | F-17R | 1 | D-06 | 1 | FA-06L | 1 | FA-06R | 1
T-18L | 1 | T-18R | 1 | C-18L | 1 | C-18R | 1 | F-18L | 1 | F-18R | 1 | D-07 | 1 | RA-01L | 1 | RA-01R | 1
T-19L | 1 | T-19R | 1 | C-19L | 1 | C-19R | 1 | F-19L | 1 | F-19R | 1 | D-08 | 1 | RA-02L | 1 | RA-02R | 1
T-20L | 1 | T-20R | 1 | C-20L | 1 | C-20R | 1 | F-20L | 1 | F-20R | 1 | D-09 | 1 | RA-03L | 1 | RA-03R | 1
T-21L | 1 | T-21R | 1 |  |  |  |  | F-21L | 1 | F-21R | 1 | D-10 | 1 | RA-04L | 1 | RA-04R | 1
T-22L | 1 | T-22R | 1 |  |  |  |  | F-22L | 1 | F-22R | 1 | D-11 | 1 | RA-05L | 1 | RA-05R | 1
T-23L | 1 | T-23R | 1 |  |  |  |  | F-23L | 1 | F-23R | 1 | IP-12 | 1 | RA-06L | 1 | RA-06R | 1
T-24L | 1 | T-24R | 1 |  |  |  |  | F-24L | 1 | F-24R | 1 |  |  | FT-01 | 1 |  | 
T-25L | 1 | T-25R | 1 |  |  |  |  | F-25L | 1 | F-25R | 1 |  |  | FT-02 | 1 |  | 
T-26L | 1 | T-26R | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FT-03 | 1 |  | 
T-27L | 1 | T-27R | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FT-04 | 1 |  | 
T-28L | 1 | T-28R | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TY-01 | 1 |  | 
T-29L | 1 | T-29R | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TY-02 | 1 |  | 
T-30L | 1 | T-30R | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T-31L | 1 | T-31R | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
三级装配标识牌明细

## Slide 27
展示
三级装配标识牌模板

## Slide 28
TS-01 ABS/ESP/PV分装 | 1
TS-02 中盖板分装 | 1
TS-03 后门玻璃分装 | 1
TS-04 背门玻璃分装 | 1
TS-05 ECU分装 | 1
三级质量解析标识牌明细

## Slide 29
展示
二级质量解析标识牌模板

## Slide 30
VQ1 | 检查调整线 OK LINE | 1
VQ1 | 质量解析区 QUALITY ANALYSIS | 2
VQ2 | 检测线 TEST LINE | 1
VQ2 | 路试 ROAD TEST | 1
VQ2 | 淋雨线 RAIN TEST | 1
VQ2 | 质量解析区 QUALITY ANALYSIS | 2
VQ3 | 抛光区 POLISHING | 1
VQ3 | 底材处理区 SUBSTRATE TREATMENT | 1
VQ3 | 调漆间 PAINT MIXING ROOM | 1
VQ3 | 喷漆房1 SPRAY BOOTH 1 | 1
VQ3 | 喷漆房2 SPRAY BOOTH 2 | 1
VQ3 | 喷漆房3 SPRAY BOOTH 3 | 1
WH | 成品车入库口 WAREHOUSE ENTRANCE | 1
WH | 成品车出库口 WAREHOUSE EXIT | 1
二级质量解析标识牌明细

## Slide 31
展示
三级质量解析标识牌模板

## Slide 32
OK-01L | 1
OK-02L | 1
OK-03L | 1
OK-04L | 1
OK-05L | 1
OK-06L | 1
OK-07L | 1
OK-08L | 1
OK-09L | 1
OK-10L | 1
OK-11L | 1
OK-12L | 1
OK-13L | 1
OK-14L | 1
OK-15L | 1
三级质量解析标识牌明细
OK-01R | 1
OK-02R | 1
OK-03R | 1
OK-04R | 1
OK-05R | 1
OK-06R | 1
OK-07R | 1
OK-08R | 1
OK-09R | 1
OK-10R | 1
OK-11R | 1
OK-12R | 1
OK-13R | 1
OK-14R | 1
OK-15R | 1

## Slide 33
展示
三级质量解析标识牌模板

## Slide 34
TL-01四轮定位 | 1
TL-02大灯调整 | 1
TL-03侧滑检测 | 1
TL-04制动检测 | 1
TL-05转毂检测 | 1
TL-06尾气检测 | 1
TL-07底盘检测 | 1
三级质量解析标识牌明细

## Slide 35
目的 | 明确厂房空间位置
标准 | 左蓝右白，纸张过塑，粘贴在柱子东西双侧，高度3.5m。 由北向南用数字从小到大编号，由东向西按字母顺序编号。
厂房柱子编号
北
A1
B1
C1
D1
E1
F1
A2
B2
C2
D2
E2
F2
展示

## Slide 36
展示
柱子编号模板 字体：Calibri 344号

## Slide 37
生产管理看板
目的 | 在现场生产营造竞争的氛围； 营造出生产现场的活力氛围； 明确管理状况，营造有形及无形的压力，推进工作的顺利开展； 展示改善的过程，让大家都能学到好的方法及技巧； 展示改善成绩，让生产班组管理参与者有成就感、自豪感； 树立良好的企业形象。
内容 | 工厂信息栏 班组信息栏
原则 | 标准化 可读性 及时性 图表化
标准 | 尺寸：120×240cm；内容：见下

## Slide 38
工厂信息栏标准信息
工厂简介
以简练文字介绍工厂的概况，可以包括建厂历史、工厂构成、工厂面积、生产车型和人员概况等内容。
组织结构图
以树形结构图的形式绘制工厂组织结构图。
工厂平面图
以平面图的形式将工厂构成标示出。
内容更新时间：工厂构成发生变化后一个月内。
工厂大事记
以简要文字，逐条描述工厂大事，可包括时间、地点、人物、事件等要素。
内容更新时间：每年一月份。
工厂荣誉栏
收集并且展示工厂荣获的各种荣誉奖状、奖章、证书。
内容更新时间：每年一月份。
其它个性化内容
根据本厂的生产特点或产品特点，展示工厂的个性化内容。
内容更新时间：根据需要更新。
内容更新时间：组织结构变动后的一个月内。
内容更新时间：工厂构成、工厂面积和生产车型变化后的一个月内。

## Slide 39
班组信息栏标准信息
班组概况
组织机构：变化更新；
工艺流程：年度更新；
责任区域：变化更新；
管理目标：年度更新；
人员素质：变化更新；
顶岗计划：变化更新；
荣誉栏：变化更新。
财务
成本计划：月度更新；
班组成本分析：月度更新；
辅料工具：月度更新。
运营
生产信息：每周更新；
设备信息：每周更新；
安全巡检：每日更新。
成长
合理化建议：月度更新；
人员管理：每日更新；
绩效考核：每日更新。
政工信息：变化更新。
班组园地：变化更新。

## Slide 40
工具定置管理
目的 | 规范和完善现场工具的管理，规范工具定置摆放标准。 减少工具寻找时间，方便取用，提高工作效率，防止非正常损耗。 保持现场整洁、高效。
原则 | 工具定置管理需遵循布局合理原则，分类以常用优先为序，使用频率高的工具放在最容易取的地方，使用频率低的放在次容易取的地方。如维修工段常用的扳手、螺丝刀、量具、内外扳手可优先放在工具箱第一格抽屉。同理，生产工段专用工具也是视实际而定。
标准 | 以划线、设置隔断、形状定位等方式对工具进行定置管理，工具定位可用铁皮、胶木板、有机玻璃、泡沫板等材料或采用专用工具定置板。 工具箱内工具定置布局应合理，取放便捷，美观实用，不浪费空间。 每件工具都有固定位置。 工具使用后须清洁后放回原位

## Slide 41
展示

## Slide 42
展示

## Slide 43
VIS应用规范标准
目的 | 规范统一产线、办公区、休息区和公共区域标识标准。
标准 | 使用公司统一标准
文件

## Slide 44: 谢谢！